团体标准

T/TAF XXX-XXXX

支持北斗的移动通信终端定位技术要求及测试方法 第3部分：用户面协议一致性

Technical Requirements and Test Methods for Positioning of Wireless Devices Supporting Beidou Navigation System Part 3: User Plane Protocol Conformance

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

电信终端产业协会 发布

ICS 33.050

M 30

目  次

目  次	1

前  言	2

支持北斗的移动通信终端定位技术要求及测试方法  第3部分：用户面协议一致性	3

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 缩略语	3

4 概述	4

5 SUPL终端一致性测试用例	4

附录A （规范性附录） 标准修订历史	I

参考文献	1

前  言

本标准是《支持北斗的移动通信终端定位技术要求及测试方法》系列标准之一，该系列标准包括以下部分：

支持北斗的移动通信终端定位技术要求及测试方法 第1部分：射频最小性能

支持北斗的移动通信终端定位技术要求及测试方法 第2部分：控制面协议一致性

支持北斗的移动通信终端定位技术要求及测试方法 第3部分：用户面协议一致性

支持北斗的移动通信终端定位技术要求及测试方法 第4部分：空间射频性能

本标准参考开放移动联盟（OMA）的位置业务标准SUPL2.0.2版本测试规范制定，包括《Enabler Test Specification for SUPL》： OMA-ETS-SUPL-V2_0_2-20140109-C版本。

本标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本标准中的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由电信终端产业协会提出并归口。

本标准起草单位：中国信息通信研究院、司南信通（北京）科技有限公司、瑞玛思特（北京）科技有限公司、芯无线（北京）通信技术有限公司、中国电子科技集团公司第五十四研究所、深圳市赛伦北斗科技有限责任公司、昆山睿翔讯通通信技术有限公司、深圳信息通信研究院、昆山亿趣信息技术研究院有限公司、上海移柯通信技术股份有限公司、深圳大学、北京邮电大学

本标准主要起草人：张钦娟、戴巡、马志刚、陈天明、石杨、安旭东、石磊、何伟、寇力、袁涛、马磊、张旭东、李岩山、陈哲、王华清、王卫民、吴永乐、张维伟、黄蕊、陈新玥、井欢欢

支持北斗的移动通信终端定位技术要求及测试方法 
第3部分：用户面协议一致性

范围

本标准主要规定了支持北斗的移动通信终端定位技术要求及测试方法，涉及支持SUPL2.0协议的终端一致性测试。终端用户面协议一致性测试用例包括：网络发起、终端发起、通用三类，具体包括ULP消息的通用部分、基本功能、兼容性、通知与验证、定位方法、紧急定位、触发业务、定时器超时测试等。

本标准适用于支持SUPL2.0的终端。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

OMA SUPL 2.0.2   Enabler Test Specification for SUPL V2.0.2  Candidate Version 2.0.2

缩略语

| A-GPS | Assisted GPS | 辅助GPS定位 |
| --- | --- | --- |
| A-GNSS | Assisted Global Navigation Satellite System | 辅助全球导航卫星系统 |
| BDS | BeiDou Navigation Satellite System | 北斗导航卫星系统 |
| ECID | Enhanced Cell ID | 增强小区标识 |
| EOTD | Enhanced Observed Time Difference | 增强型观测时间差 |
| E-SLP | Emergency SLP | 紧急SUPL定位平台 |
| FQDN | Fully Qualified Domain Name | 完全限定域名 |
| GANSS | Galileo and Additional Navigation Satellite Systems | 伽利略和其他导航卫星系统 |
| GLONASS | GLObal'naya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema (Engl.: Global Navigation Satellite System) | 俄罗斯格洛纳斯导航系统 |
| GNSS | Global Navigation Satellite System | 全球导航卫星系统 |
| GPS | Global Positioning System | 全球定位系统 |
| H-SLP | Home SLP | 归属SUPL定位平台 |
| IMSI | International Mobile Subscriber Identity | 国际移动用户识别码 |
| LPP | LTE Positioning Protocol | LTE定位协议 |
| OMA | Open Mobile Alliance | 开放移动联盟 |
| OTDOA | Observed Time Difference of Arrival | 观测到达时间差 |
| SET | SUPL Enabled Terminal | 支持SUPL的终端 |
| SIP | Session Initiation Protocol | 会话发起协议 |
| SLP | SUPL Location Platform | SUPL定位平台 |
| SMS | Short Message Service | 短消息服务 |
| UE | User Equipment | 用户设备 |

概述

说明

本标准参考国际认证GCF、PTCRB和国内运营商测试要求，结合当前终端的支持情况及未来发展趋势，从OMA SUPL 2.0中选取部分测试用例。

部分测试用例由多个子测试例构成，这些子测试例的执行是互相独立的，为了方便组织在一起撰写。这些子测试例可能在正式测试编号后面标记“-1”，“-2”如“SUPL-2.0-con-008-1”。

本标准所定义的一致性测试需要完成A-GNSS定位会话，通常这些定位在实验室环境使用仿真卫星信号和辅助定位信息完成。本标准没有规定卫星或辅助信息环境，使用3GPP协议中的相应场景。

本标准所定义的测试项，适用于支持相应功能的被测终端。

测试系统结构

基于安全用户平面定位业务的测试结构图1所示。

图 1 基于安全用户平面定位业务测试结构图

测试设备包括无线网络仿真器一台、交换机一台、GNSS仿真器一台、自动化测试管理系统一套。

SUPL终端一致性测试用例

网络始发

ULP消息的通用部分，基本功能及跨版本兼容性

      - SUPL-2.0-con-000 -SUPL INIT 消息发送

| 测试项Id | SUPL-2.0-con-000 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试项描述 | 验证终端正确支持SUPL INIT消息发送。 |
| 参考规范 | ULP TS 8 |
| 参考SCR | ULP-PIN-C-004-M, ULP-PIN-C-005-M, ULP-PIN-C-006-O |
| 工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试码 | - |
| 预置条件 | 适用范围： 测试 2: ics_MT_SMS 测试 3: ics_SIP_Push 测试 4: ics_UDP |
| 测试过程 | 测试 1: OMA Push 测试 2: MT SMS 测试 3: SIP Push 测试 4: UDP 发起一个网络触发定位会话 下发SUPL INIT消息，使用： 测试1: OMA Push 接入协议: 用例 1: content type设置为 0X03020312 x-application-id-field设置为0X90 用例 2: content type 设置为 application/vnd.omaloc-supl-init x-application-id-field 设置为 x-oma-aplication:ulp.ua. 测试 2: MT SMS 测试 3: SIP Push 测试 4: UDP 验证定位会话成功完成 |
| 通过标准 | 对于每个测试用例，在第3步定位会话成功完成。 |

      - SUPL-2.0-con-001 -错误的OMA Push消息内容

| 测试项Id | SUPL-2.0-con-001 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试项描述 | 验证终端可以正确拒绝错误的OMA Push消息内容。 |
| 参考规范 | ULP TS 8 |
| 参考SCR | ULP-PIN-C-004-M |
| 工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试码 | - |
| 预置条件 |  |
| 测试过程 | 发起一个网络触发定位会话 下发SUPL INIT消息： OMA Push 接入协议： 用例1: content type 设置为0X03020312以外的其他值 x-application-id-field 设置为 0X90 用例2: content type 设置为0X03020312 x-application-id-field 设置为0X90以外的其他值 用例3: content type 设置为application/vnd.omaloc-supl-init以外的其他值 x-application-id-field 设置为 x-oma-aplication:ulp.ua. 用例4: content type 设置为 application/vnd.omaloc-supl-init x-application-id-field 设置为ulp.ua以外的其他值 终端不响应 |
| 通过标准 | 对每个用例，在第3步终端不响应。 |

      - SUPL-2.0-con-002-错误的MT SMS消息内容

| 测试项Id | SUPL-2.0-con-002 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试项描述 | 验证终端可以正确拒绝错误的MT SMS消息内容。 |
| 参考规范 | ULP TS 8 |
| 参考SCR | ULP-PIN-C-005-M |
| 工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试码 | - |
| 预置条件 | 适用范围： ics_MT_SMS |
| 测试过程 | 发起一个网络触发定位会话 下发SUPL INIT消息： MT SMS: 端口号设置为除oma-ulp 7275/udp以外的其他值。 被测终端不响应 |
| 通过标准 | 在第3步被测终端不响应。 |

      - SUPL-2.0-con-004 -正确的会话ID

| 测试项Id | SUPL-2.0-con-004 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试项描述 | 验证被测终端正确处理会话标识。 |
| 参考规范 | ULP TS 9, 10 |
| 参考SCR |  |
| 工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试码 | - |
| 预置条件 |  |
| 测试过程 | 用例1, 用例2和用例3: 发起一个网络触发的定位会话 下发SUPL INIT消息： 会话ID设置为一个正确的值： SLP ID 参数类型： 用例1: IPAddress, IPv4 用例2: IPAddress, IPv6 用例3: FQDN 被测终端上报SUPL POS INIT，其中包含： 正确的完整会话ID 定位会话成功完成。 |
| 通过标准 | 在第3步被测终端上报SUPL POS INIT消息： 正确的完整会话标识 |

      - SUPL-2.0-con-005 -无效的会话ID

| 测试项Id | SUPL-2.0-con-005 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试项描述 | 验证被测终端正确的拒绝错误的终端会话ID。 |
| 参考规范 | ULP TS 9, 10 |
| 参考SCR |  |
| 工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试码 | - |
| 预置条件 |  |
| 测试过程 | 用例1: 发起一个网络触发的定位会话 下发SUPL INIT消息： 会话ID设置为： 错误的终端会话ID 终端上报SUPL END消息，其中： 在SUPL END消息公共部分包含错误的会话ID 状态码（Status Code）设置为invalidSessionID 在测试例之间为了给下一个测试例返回一个“已知状态”，一致性测试工具中止定位会话并释放安全网络连接。 用例2及用例3：发起一个网络触发的定位会话 下发SUPL INIT消息： 定位方式（Positioning Method）设置为: 终端支持的任何需要SUPL POS会话的定位方式 (例如，A-GPS SET Assisted) 终端发送SUPL POS INIT 发出SUPL POS消息 用例2: 在SET Session ID中设置： Session ID 设置为错误值 (与终端上报的Session ID值不同) 用例3: 在SET Session ID中设置： SET ID 设置为错误值 (与终端上报的Session ID值不同或参数类型不同) 终端回复SUPL END消息，其中： 在SUPL END公共部分包含错误的Session ID Status Code设置为invalidSessionID. 注意：在测试例之间为了在下一个测试例返回一个“已知状态”，一致性测试工具中止定位会话并释放安全网络连接。 |
| 通过标准 | 在第3步和第9步，终端回复SUPL END消息，其中： 在SUPL END公共部分包含错误的Session ID Status Code设置为invalidSessionID |

      - SUPL-2.0-con-006 -缺少或无效的SLP会话ID

| 测试项Id | SUPL-2.0-con-006 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试项描述 | 验证被测终端正确的拒绝遗漏或非法的SLP Session ID |
| 参考规范 | ULP TS 9, 10 |
| 参考SCR |  |
| 工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试码 | - |
| 预置条件 |  |
| 测试过程 | 用例1: 发起一个网络触发的定位会话 发送SUPL INIT消息： Session ID，其中: 无SLP Session ID 终端发送SUPL END，其中： 在SUPL END公共部分包含非法的Session ID（如空的Session ID） Status Code设置为invalidSessionID 在测试例之间为了在下一个测试例返回一个“已知状态”，一致性测试工具中止定位会话并释放安全网络连接。 用例2和用例3:发起一个网络触发的定位会话 发送SUPL INIT消息： Positioning Method设置为: 终端支持的任何需要一个SUPL POS会话的定位方式（例如A-GPS SET Assisted） 终端发送SUPL POS INIT 发送SUPL POS包括： 用例2: 在SLP Session ID中设置： Session ID为非法值(与SUPL INIT下发的Session ID值不同) 用例3: 在SLP Session ID中设置： SLP ID设置为非法值(与SUPL INIT下发的SET ID值或参数类型不同) 终端回复SUPL END消息，其中： SUPL END公共部分包含非法的Session ID Status Code设置为invalidSessionID 在测试例之间为了在下一个测试例返回一个“已知状态”，一致性测试工具中止定位会话并释放安全网络连接。 |
| 通过标准 | 在第3步和第9步，终端应回复SUPL END消息，其中： 在SUPL END公共部分包含非法的Session ID Status Code设置为invalidSessionID |

      - SUPL-2.0-con-010 -版本兼容性

| 测试项Id | SUPL-2.0-con-010 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试项描述 | 验证被测终端正确接收兼容版本的SUPL消息。 |
| 参考规范 | ULP TS 7,9,10 |
| 参考SCR | ULP-PRO-C-007-O, ULP-PRO-C-008-O |
| 工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试码 | - |
| 预置条件 |  |
| 测试过程 | 测试1:支持SUPL 2.X.X更高版本 测试3:正确支持SUPL 2.0或SUPL 3.0的SLP 测试1:支持SUPL 2.X.X更高版本 发起一个网络触发的定位会话 在公共部分设置： 版本为: Maj 设置为 2 Min 设置为比终端支持版本更高的版本 Serv ind 设置为比终端支持版本更高的版本 在SUPL INIT中设置: 不使用Minimum Major版本 终端发送SUPL POS INIT，其中： 在公共部分, Version设置为： Maj 设置为2 Min 设置为0或终端支持的正确版本 Serv ind 设置为2或终端支持的正确版本 定位会话成功完成。 测试3:正确支持SUPL 2.0和SUPL 3.0 SLP 发起一个网络触发定位会话 在所有消息公共部分： 版本为： Maj 设置为3 Min 设置为0 Serv ind 设置为0 在SUPL INIT中设置 定位方式设置为终端支持的任何要求SUPL POS会话的定位方式， Minimum Major 版本设置为2 终端发送SUPL POS INIT，其中: 在公共部分, Version 设置为: Maj 设置为2 Min 设置为0或终端支持的版本 Serv ind 设置为0或终端支持的版本 定位会话使用SUPL 2.0协议成功完成。 |
| 通过标准 | 测试1: 在第4步终端回复SUPL POS INIT，版本设置为 Maj 设置为2 Min 设置为0或终端支持的版本 Serv ind 设置为2或终端支持的版本 测试3: 在第10步终端回复SUPL POS INIT (代理模式)，版本设置为： Maj 设置为2 Min 设置为0或终端支持的版本 Serv ind 设置为0或终端支持的版本 在第11步定位会话通过SUPL 2.0协议成功完成。 |

      - SUPL-2.0-con-011 -不支持的版本

| 测试项Id | SUPL-2.0-con-011 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试项描述 | 验证被测终端能正确地拒绝不支持版本型号的SUPL消息。 |
| 参考规范 | ULP TS 7,9,10 |
| 参考SCR | ULP-PRO-C-007-O ULP-PRO-C-008-O |
| 工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试码 | - |
| 预置条件 | 适用条件： 测试2: ics_support_GSM_WCDMA AND NOT ics_support_SUPLV1.0 |
| 测试过程 | 测试1: 不支持的更高的版本 测试2: 不支持的更低的版本 测试1: 不支持更高的版本 发起一个网络触发定位会话 在公共部分所有消息设置为： 版本为: Maj 设置为终端不支持的更高的版本 Min 设置为0 Serv ind 设置为0 在SUPL INIT中 不使用Minimum Major version 终端发送SUPL END包含： Status Code设置为versionNotSupported 一个正确计算的Ver参数 定位回话结束且终端释放安全连接。 测试2: 不支持的更低的版本 发起一个网络触发定位会话 在公共部分所有消息设置为： 版本为: Maj 设置为1 Min 设置为0 Serv ind 设置为0 终端发送SUPL END包含： Status Code设置为versionNotSupported 一个正确计算的Ver参数 定位会话结束且终端释放安全连接。 |
| 通过标准 | 测试1和2: 在第4步和第8步，终端回复SUPL END消息包含： Status Code设置为versionNotSupported 一个正确计算的Ver参数 在第5和第9步，终端应该释放安全IP连接。 |

      - SUPL-2.0-con-012 -错误的UDP消息内容

| 测试项Id | SUPL-2.0-con-012 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试项描述 | 验证被测终端能正确地拒绝错误内容的UDP消息。 |
| 参考规范 | ULP TS 8 |
| 参考SCR | ULP-PIN-C-007-O |
| 工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试码 | - |
| 预置条件 | 适用范围: ics_UDP |
| 测试过程 | 发起一个网络触发定位会话。 下发一个SUPL INIT消息包括： UDP 包含： 端口号设置为除oma-ulp 7275/ udp以外的其他值 终端不响应 |
| 通过标准 | 第3步终端不响应 |

通知与验证

      - SUPL-2.0-con-020 -无通知无验证

| 测试项Id | SUPL-2.0-con-020 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试项描述 | 验证被测终端正确地响应无通知无验证的状况。 |
| 参考规范 | ULP TS 5.1 |
| 参考SCR | ULP-PRO-C-024-M |
| 工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试码 | - |
| 预置条件 |  |
| 测试过程 | 以如下测试用例重复测试流程： 用例1:不设置Notification 用例2: Notification设置为No notification & no verification. 发起一个网络触发定位会话 在SUPL INIT: 用例1: 不设置Notification 用例2: Notification设置为No notification & no verification. 在两个用例中都不设置 Notification Mode 终端发送SUPL POS INIT 定位会话成功完成 终端上没有定位会话指示或提示 |
| 通过标准 | 用例1和用例2: 在第4步定位会话成功完成。 在第5步终端上没有定位会话的指示或提示 |

      - SUPL-2.0-con-021 -只有通知

| 测试项Id | SUPL-2.0-con-021 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试项描述 | 验证终端正确处理只有通知的状况。 |
| 参考规范 | ULP TS 5.1 |
| 参考SCR | ULP-PRO-C-024-M |
| 工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试码 | - |
| 预置条件 |  |
| 测试过程 | 发起一个网络触发定位会话 在SUPL INIT中设置： Notification设置为Notification only 不设置Encoding type 不设置RequestorID 不设 ClientName 不设置Notification Mode 终端发送SUPL POS INIT 定位会话成功完成。 终端上显示某种格式的通知 |
| 通过标准 | 第4步定位会话成功完成。 第5步终端上显示某种形式的通知 |

      - SUPL-2.0-con-022 -有通知有验证

| 测试项Id | SUPL-2.0-con-022 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试项描述 | 验证终端是否能够正确处理通知与确认 |
| 参考规范 | ULP TS 5.1 |
| 参考SCR | ULP-PRO-C-024-M |
| 工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试码 | - |
| 预置条件 | 适用范围: ixit_verification_timeout |
| 测试过程 | 以如下测试例重复测试流程： 用例1: 通知和验证: 允许无回复。用户接受。 用例2: 通知和验证: 允许无回复。用户拒绝。 用例3: 通知和验证: 允许无回复。无回复。 用例4: 通知和验证: 拒绝无回复。用户接受。 用例5: 通知和验证: 拒绝无回复。用户拒绝。 用例6: 通知和验证: 拒绝无回复。无回复。 发起一个网络触发的定位会话。 在 SUPL INIT 中设置: Notification为: 用例1至3: Notification and verification (允许无回复) 用例4至6: Notification and verification (拒绝无回复) 不设置Encoding type 不设置RequestorID 不设置ClientName 不设置Notification Mode 终端发送SUPL POS INIT 终端显示一个试图获取定位请求的提示 用例1和4：用户接受 在终端的内部定时器到时之前（定时值取决于ixit_verification_timeout）用户接受该定位请求 定位会话成功完成 用例2和5：用户拒绝 在终端的内部定时器到时之前（定时值取决于ixit_verification_timeout）用户拒绝该定位请求 终端发送SUPL END: Status Code设置为consentDeniedByUser 带有正确计算的Ver参数 定位会话结束，终端释放安全IP连接 用例3：用户没有回应 用户不回应该定位请求，终端的内部定时器到时（定时值取决于ixit_verification_timeout） 定位会话成功完成 用例6：用户没有回应 用户不回应该定位请求，终端的内部定时器到时（定时值取决于ixit_verification_timeout） 终端发送SUPL END: Status Code 设置为 consentDeniedByUser 带有正确计算的Ver参数 14. 定位会话结束，终端释放安全IP连接 |
| 通过标准 | 所有用例: 在第4步，终端需要显示一个试图获取定位请求的提示。 用例1, 用例4: 在第6步，定位会话成功完成。 用例3: 在第11步，定位会话成功完成。 用例2, 用例5: 在第8步，终端发送SUPL END: Status Code设置为consentDeniedByUser 带有正确计算的Ver参数. 在第9步，终端释放安全IP连接。 用例6: 在第13步，终端发送SUPL END: Status Code设置为consentDeniedByUser 带有正确计算的Ver参数 在第14步，终端释放安全IP连接。 |

      - SUPL-2.0-con-023 -隐私覆盖(Privacy override)

| 测试项Id | SUPL-2.0-con-023 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试项描述 | 被测终端能否正确地处理隐私覆盖。 |
| 参考规范 | ULP TS 5.1 |
| 参考SCR | ULP-PRO-C-024-M. |
| 工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试码 | - |
| 预置条件 |  |
| 测试过程 | 1. 发起一个网络触发的定位会话。 2. 在 SUPL INIT 中: 设置 Notification为Privacy override 不设置 Notification Mode 3. 终端发送SUPL POS INIT 4. 定位会话成功完成。 5. 终端不会给用户任何在进行定位会话的提示或通知，终端的日志文件中也没有任何进行了定位会话的记录。 |
| 通过标准 | 1. 在第4步，定位会话成功完成。 2. 在第5步，终端不会给用户任何在进行定位会话的提示或通知。 3. 在第5步，终端的日志文件或调试文件中没有任何进行了定位会话的记录。 |

      - SUPL-2.0-con-024 -Requestor ID和Client Name

| 测试项Id | SUPL-2.0-con-024 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试项描述 | 被测终端能够正确地显示和使用 Requestor ID 和 Client Name。 |
| 参考规范 | ULP TS 5.1 |
| 参考SCR | ULP-PRO-C-024-M |
| 工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试码 | - |
| 预置条件 |  |
| 测试过程 | 以如下测试例重复测试流程： 用例1: 编码方式ucs2 用例2: 编码方式gsm-default 用例3: 编码方式UTF-8 1. 发起一个网络触发的定位会话。 2. 在 SUPL INIT 中: 设置 Notification 为 Notification only 设置 Encoding type 为: 用例1: ucs2；用例2：gsm-default；用例3: UTF-8 设置 RequestorType 为下面表格中的第一个值 设置 RequestorID 为一个合适的字符串，字符串长度为最长的50个字节 设置 ClientName为下面表格中的第一个值 设置 ClientName为一个合适的字符串，字符串长度为最长的50个字节 不设置 Notification Mode 3. 终端发送SUPL POS INIT。 4. 终端显示并使用在第2步设置的Requestor ID和Client Name。 5. 定位会话成功完成。 6. 重复第1步至第5步: RequestorType 设置为下面表格中的下一个值 ClientNameType 设置为下面表格中的下一个值 7. 用下表中剩余的值重复第6步 |
| 通过标准 | 对于所有用例： 1. 在第4步，终端显示并使用: 在第2步设置的Requestor ID 在第2步设置的Client Name 2. 在第5步，定位会话成功完成。 |

表 1  Requestor Types 和 Client Name Types

| 值 # | Requestor Types 和 ClientName Types |
| --- | --- |
| 值1 | Logical name |
| 值2 | MSISDN |
| 值3 | E-mail address |
| 值4 | URL |
| 值5 | SIP URL |
| 值6 | IMS public identity |
| 值7 | MIN |
| 值8 | MDN |

单次会话

      - SUPL-2.0-con-030 -定位方法

| 测试项Id | SUPL-2.0-con-030 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试项描述 | 测试被测终端能正确支持单次会话定位方法。 |
| 参考规范 | A ULP TS 5.1.1, 8, 9 |
| 参考SCR | ULP-PRO-C-007-O, ULP-PRO-C-011-M, ULP-PRO-C-012-O, ULP-PROC-013-O, ULP-PRO-C-014-O, ULP-PRO-C-015-O, ULP-PRO-C-016-O, ULP-PRO-C-018-O, ULP-PRO-C-020-O |
| 工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试码 | - |
| 预置条件 | 适用范围： 用例 1: ics_AGPSSETassisted_Network_initiated 用例 2: ics_AGPSSETbased_Network_initiated 用例 3: ics_autonomousGPS_Network_initiated 用例 6: ics_AGANSSSETassisted_Galileo_Network_initiated 用例 7: ics_AGANSSSETassisted_GLONASS_Network_initiated 用例 8: ics_AGANSSSETbased_Galileo_Network_initiated 用例 9: ics_AGANSSSETbased_GLONASS_Network_initiated 用例 10: ics_autonomousGANSS_Network_initiated 用例 11: ics_AGPSSETassisted_Network_initiated AND ics_AGPSSETbased_Network_initiated 用例 12: (ics_AGANSSSETassisted_Galileo_Network_initiated AND ics_AGANSSSETbased_Galileo_Network_initiated) OR (ics_AGANSSSETassisted_GLONASS_Network_initiated AND ics_AGANSSSETbased_GLONASS_Network_initiated) OR (ics_AGANSSSETassisted_BDS_Network_initiated AND ics_AGANSSSETbased_BDS_Network_initiated) 用例 13: ics_OTDOA_Network_initiated 用例 14: ics_ecidlpp_Network_initiated 用例 15: ics_AGANSSSETassisted_GLONASS_Network_initiated AND ics_AGPSSETassisted_Network_initiated 用例 16: ics_AGPSSETbased_Network_initiated AND ics_AGANSSSETbased_GLONASS_Network_initiated 用例 17: ics_AGANSSSETassisted_BDS_Network_initiated 用例 18: ics_AGANSSSETbased_BDS_Network_initiated 用例 19: ics_AGANSSSETassisted_BDS_Network_initiated AND ics_AGPSSETassisted_Network_initiated 用例 20: ics_AGPSSETbased_Network_initiated AND ics_AGANSSSETbased_BDS_Network_initiated ixit: 用例 10, 用例 12: ixit_gANSS |
| 测试过程 | 用例 1: A-GPS SET assisted 用例 2: A-GPS SET based 用例 3: Autonomous GPS 用例 4:Void 用例 5: Cell ID 用例 6: A-GANSS SET assisted –Galileo 用例 7: A-GANSS SET assisted –GLONASS 用例 8: A-GANSS SET based –Galileo 用例 9: A-GANSS SET based –GLONASS 用例 10: Autonomous GANSS 用例 11: A-GPS Preferred methods 用例 12: A-GANSS Preferred methods 用例 13: OTDOA 用例 14: Enhanced Cell ID using LPP 用例 15: A-GANSS SET assisted –GPS and GLONASS 用例 16: A-GANSS SET based –GPS and GLONASS 用例 17: A-GANSS SET assisted –Beidou 用例 18: A-GANSS SET based – Beidou 用例 19: A-GANSS SET assisted –GPS and Beidou 用例 20: A-GANSS SET based –GPS and Beidou 注意测试项11和12仅终端同时支持MSA和MSB时测试，终端仅支持一种模式时用SUPL1.0测试标准测试。 所有测试: 发起一个网络触发的定位会话。 在SUPL INIT 中: Positioning Method 设置为下面表格中的指定值 GNSS Positioning Technology设置为下面表格中的指定值 终端发送带有以下参数的SUPL POS INIT: SET capabilities值与终端在ics值中声称支持的定位技术一致。 测试5，发送SUPL END 除了5之外所有测试项 开始SUPL POS会话，用测试项指定的定位方法完成。 测试项3、10、14： 不发送辅助数据。 测试项10：根据终端在ixit_gANSS中声明支持的技术，使用Galileo、GLONASS或北斗定位中的一种。 测试项11，用例1： 使用A-GPS终端辅助定位。 注意，在步骤3中，当终端发送带有终端能力参数的SUPL POS INIT时，该参数与ics中声称的终端支持的定位技术一致，而ics中的可能与测试项11, 用例2中的不一致。 测试项11, 用例 2: 使用基于终端计算的A-GPS定位。 注意，在步骤3中，当终端发送带有终端能力参数的SUPL POS INIT时，该参数与ics中声称的终端支持的定位技术一致，而ics中的可能与测试项11, 用例1中的不一致。 测试项12, 用例1: 使用终端辅助的A-GANSS定位。A-GANSS根据终端的支持情况可以是Galileo、GLONASS、北斗中的一种，用ixit_gANSS标明。 测试项14: SUPL POS会话中使用LPP。 测试项12, 用例 2: 使用终端辅助的A-GANSS定位。A-GANSS根据终端的支持情况可以是Galileo、GLONASS、北斗中的一种，用ixit_gANSS标明。 除了5之外所有测试项：发送SUPL END 所有测试项：终端释放安全IP连接。 注意：重复ics中终端声称支持的所有定位方法。 |
| 通过标准 | 所有测试项： 在步骤3中，SET回复SUPL POS INIT，包括： 与ics中声称的终端支持的定位方法一致的SET能力参数 除测试项5外的所有测试项： 在步骤4中，开始SUPL POS会话，并且用该测试项中指定的定位方法成功完成会话。 测试项10： A-GANSS根据终端的支持情况可以是Galileo、GLONASS、北斗中的一种，用ixit_gANSS标明。 测试项11, 用例 1:使用 A-GPS 终端辅助的定位 测试项11, 用例 2: 使用 A-GPS基于终端的定位 测试项12, 用例 1: 使用A-GANSS 终端辅助的定位 GANSS根据终端的支持情况可以是Galileo、GLONASS、北斗中的一种，用ixit_gANSS标明。 |

      - SUPL-2.0-con-031 -不做定位

| 测试项Id | SUPL-2.0-con-031 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试项描述 | 被测终端在网络要求不定位的情况下能否正确的回应。 |
| 参考规范 | ULP TS 5.1, 8, 9 |
| 参考SCR | ULP-PRO-C-026-M |
| 工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试码 | - |
| 测试过程 | 注意：这个测试例只覆盖通知与验证的基本功能，假定其他的通知与验证的情况可以由其他的测试例完全覆盖。 1. 发起一个网络触发的定位会话。 2. 在SUPL INIT中： Positioning Method设置为No Position Notification设置为Notification only 3. 终端发送带有以下参数的SUPL END： 正确计算的Ver值 没有Status Code 4. 在终端上有某种形式的关于这个定位会话的提示或通知给用户。 5. 定位会话结束，终端释放安全IP连接。 |
| 通过标准 | 1. 在第3步，终端发送带有以下参数的SUPL END： 正确计算的Ver值 没有Status Code 2. 在第4步，在终端上有某种形式的关于这个定位会话的提示或通知给用户。 3. 在第5步，终端释放安全IP连接。 |

      - SUPL-2.0-con-033 -紧急服务位置请求

| 测试Id | SUPL-2.0-con-033 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试概述 | 测试终端正确响应紧急服务位置请求 |
| 规范参考 | ULP TS 5.1.15, 8, 9 |
| SCR参考 | ULP-PRO-C-034-M |
| 测试工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试编码 | - |
| 前提条件 | 适用范围： ixit: ixit_emergency_call_required |
| 测试步骤 | 用例 1: E-SLP address sent in SUPL INIT 用例 2: Use of provisioned H-SLP address 用例 3: Use of default E-SLP address. 如果必要（由ixit_emergency_call_required确定），SET发起紧急呼叫流程。本步骤在SUPL测试之外，但是也可能需要。 发起一个网络触发的定位会话。 在SUPL INIT中：  定位方法设为 Enhanced Cell / sector 通知设为： 通知类型：No notification & no verification SET：紧急呼叫位置 E-SLP 地址设为： 用例 1: SLP Address type设置为带合适的FQDN 值的FQDN，与其他测试用的HSLP地址不同。 用例2和用例3：E-SLP不设置 4. 终端发送DNS请求，解析SLP中的FQDN  用例 1: 请求包括用例1步骤3中用的e E-SLP FQDN used in step 3 (用例 1)  用例2：请求包括终端提供的正常H-SLP FQDN，如果终端自己已经解析过normal H-SLP FQDN可以不发送。  用例3：请求包括默认的E-SLP FQDN (“eslp.mnc<MNC>.mcc<MCC>.pub.3gppnetwork.org” where MCC and MNC correspond to the network being simulated). 在本用例中不给终端在UICC中提供H-SLP地址。 5. 发送给终端DNS响应 6. 终端与SLP建立安全会话，发送SUPL POS INIT. 7. 发送 SUPL END 8. 终端释放安全 IP连接 9. 如果步骤1中建立紧急呼叫，释放紧急呼叫 10. 重复所有用例 |
| 通过标准 | 1. 在步骤4中，终端发送DNS请求解析SLP中的 FQDN。  用例 1: 请求包括用例 1步骤3中用的e E-SLP FQDN used in step 3 (用例 1)  用例2：如果发送，请求中包括终端提供的正常H-SLP FQDN，或者不发送  用例3：请求中包括默认的E-SLP FQDN (“eslp.mnc<MNC>.mcc<MCC>.pub.3gppnetwork.org” where MCC and MNC correspond to the network being simulated). 2. 在步骤6中，终端能与SLP建立安全进程，并发送SUPL POS INIT |

      - SUPL-2.0-con-034 -紧急定位请求与正常SUPL会话交叉的情况

| 测试Id | SUPL-2.0-con-034 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试概述 | 测试当正在进行正常的SUPL流程时终端正确响应紧急服务位置请求 |
| 规范参考 | ULP TS 6.1.5 |
| SCR参考 | ULP-PRO-C-034-M |
| 测试工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试编码 | - |
| 前提条件 | 适用范围： ixit: ixit_emergency_call_required ixit_verification_timeout |
| 测试步骤 | 用例 1: 在紧急定位SUPL之前正在进行正常的SUPL会话 用例 2: 在紧急SUPL会话时尝试进行正常SUPL会话 用例 1: 在紧急定位SUPL之前正在进行正常的SUPL会话 发起一个网络触发的定位会话。 在SUPL INIT中：  定位方法设为 Enhanced Cell / sector  通知设为： 通知类型：No notification & no verification，允许无响应 终端显示通知提醒用户确认 不回应确认提醒 如果需要（由ixit_emergency_call_required确定），从终端发起紧急呼叫。 立即发起一个网络触发的紧急定位会话。 在SUPL INIT中设置：  在Session ID中, SLP Session ID用与步骤 7中不同的SLP Session ID  定位方法设为 Enhanced Cell / sector  通知设为： Notification type: No notification & no verification Set: Emergency Call Location  E-SLP address: 不设置 (等效于使用H-SLP地址) 终端中止步骤1中发起的正常SUPL会话，清除相应的通知和确认提示。 终端发送SUPL POS INIT回应紧急服务会话，其中： 在Session ID中, SLP Session ID用步骤 7中的 发送SUPL END ，其中： 在Session ID中, SLP Session ID用步骤 7中的 终端释放安全IP连接 如果步骤5中发起了紧急呼叫，释放该紧急呼叫 等待足够长的时间，直到终端确认时间（由ixit_verification_timeout确定）超时，增加2s，监测终端发出的SUPL消息 执行用例2 用例2：紧急SUPL会话时尝试进行正常SUPL会话请求 如果需要（由ixit_emergency_call_required确定），从终端发起紧急呼叫。 发起一个网络触发的紧急定位会话。 在SUPL INIT中设置：  定位方法设为 Enhanced Cell / sector  通知设为： Notification type: Notification and verification Set: Emergency Call Location  E-SLP address: 不设置 (等效于使用H-SLP地址) 终端显示通知提醒用户确认 不回应确认提醒 立即发起一个网络触发的定位会话。 在SUPL INIT中设置：  在Session ID中, SLP Session ID用与步骤 7中不同的SLP Session ID  定位方法设为 Enhanced Cell / sector  通知设为： Notification type: No notification & no verification 终端忽略步骤21中发出的SUPL INIT 接受步骤18中的确认提醒 终端发送SUPL POS INIT回应紧急服务会话，其中：  在Session ID中, SLP Session ID用步骤 17中的 发送SUPL END ，其中： 在Session ID中, SLP Session ID用步骤 17中的 终端释放安全IP连接 如果步骤15中发起了紧急呼叫，释放该紧急呼叫 等待足够长的时间，直到终端确认时间（由ixit_verification_timeout确定）超时，增加2s，监测终端发出的SUPL消息 |
| 通过标准 | 用例1： 1. 在步骤8中，终端清除通知和验证提示 2. 从步骤6到步骤13，终端没有以下SUPL消息发出：  在Session ID中, SLP Session ID用步骤 1中的 3. 在步骤9中，终端发送SUPL POS INIT消息，其中：  在Session ID 中，SLP Session ID为步骤7中的 用例2： 4. 在步骤24中，终端发送SUPL POS INIT 消息，其中：  在Session ID中， SLP Session ID为步骤17中的 5. 从步骤21到步骤28，终端没有以下SUPL消息发出：  在Session ID中, SLP Session ID用步骤 21中的 |

触发业务：位置触发

      - SUPL-2.0-con-050 -区域位置触发

| 测试项Id | SUPL-2.0-con-050 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试项描述 | 测试终端能够正确的进行基于地理位置触发的定位。 |
| 参考规范 | ULP TS 5.1.8 |
| 参考SCR | ULP-PRO-C-033-O |
| 工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试码 | - |
| 预置条件 | 适用范围： 测试 1: ics_event_Network_initiated AND ics_GeoTargetArea AND ics_AGPSSETassisted_Network_initiated AND ics_SETassisted_AreaEvent 测试2: ics_event_Network_initiated AND ics_GeoTargetArea AND ics_AGPSSETbased_Network_initiated AND ics_SETbased_AreaEvent |
| 测试过程 | 测试 1: A-GPS SET assisted 测试 2: A-GPS SET based 用例1：Entering Event 用例2：Inside Event 用例3：Outside Event 用例4：Leaving Event 通过GPS使用场景的细节和数据显示的位置来帮助理解测试用例 用例1: Entering Event 以8米/秒的速度模拟从北纬35.744287度，东经139.698201度到北纬35.744287度，东经139.680176度之间GPS移动的场景。 图 1: 用例1: SET 进入区域 用例2: Inside Event 使用3GPP TS 37.571-5指定的静态GPS场景“Tokyo2012” 图 2: 用例2: SET在区域内 用例3：Outside Event 使用3GPP TS 37.571-5指定的静态GPS场景“Tokyo2012” 图 3: 用例3：: SET在区域外 用例4：以8米/秒的速度模拟从北纬35.744287度，东经139.698201度到北纬35.744287度，东经139.680176度之间GPS移动的场景。 图 4: 用例4：SET 离开区域 测试1:A-GPS SET assisted： 1. 开始一个NI区域事件触发会话(NI Area Event Triggered Session) 2. 在SUPL INIT 中设置: 定位方法设置为终端辅助的A-GPS 触发类型设置为区域事件 3. SET通过SUPL TRIGGERED START消息响应，消息包括： Reporting Capability 中的具体参数值与已知的终端所支持的上报能力一致。 4. 发送SUPL TRIGGERED RESPONSE消息，消息包括： Trigger Params设置为Area Event Params，其中： Area Event Type: 用例1：Entering Event 用例2：Inside Event 用例3：Outside Event 用例4：Leaving Event 位置估计：True 重复报告 最小间隔时间: 60 最大报告数: 6 开始时间: 30 停止时间: 240 地理目标区域列表（Geographic Target Area List） 地理目标区域设置为: 圆形: 用例 #1, 用例 #2: 坐标设置为 纬度记号设置为：北 纬度设置为： 35.744287度 经度设置为：+139.680176度 半径设置为：1000米 Radius-min半径和Radius-max半径未设置 注意，这是一个从3GPP TS 37.571-5指定的GPS坐标为”Tokyo2012”的点为中心周围约2公里的区域。 用例 #3,用例 #4: 坐标设置为: 纬度记号设置为：北 纬度设置为： 35.744287度 经度设置为：+139.698201度 半径设置为：1000米 Radius-min半径和Radius-max半径未设置 注意，这是一个从3GPP 37.571-5指定的GPS坐标为”Tokyo2012”的点为中心周围约2公里的区域。 区域ID未设置 注意：SET可能会释放该点的安全连接 5. 在任何时候，下列顺序直到步骤7之前会发生，并且可能不止一次发生。 SET以 SUPL POS INIT响应并且发生一次SUPL POS Session 6. SUPL POS Session成功完成 7. 发送包含正确计算位置的SUPL REPORT 注意：SET可能会释放该点的安全连接 8. 用例1：当进入事件条件尚未满足时，SET不会立即响应。但是注意，SET最终会按照步骤9的描述进行响应 用例2：步骤四至少30秒后（从开始时间算起）： 当内部事件的条件满足时，SET发送带有估计位置的SUPL REPORT 用例3：步骤四至少30秒后（从开始时间算起）： 当外部事件的条件满足时，SET发送带有估计位置的SUPL REPORT 用例4：当离开事件条件尚未满足时，SET不会立即响应。但是注意，SET最终会按照步骤9的描述进行响应 9. 直到第11步到达前，下列顺序会重复发生： SET以 SUPL POS INIT响应并且发生一次SUPL POS Session SUPL POS Session成功完成 发送包含正确计算位置的SUPL REPORT. 注意：SET可能会释放该点的安全连接 10. 用例1：在其中一个序列之后，当进入事件的条件满足时，SET发送带有位置估计的SUPL REPORT 用例2：在其中一些序列之后，当内部事件的条件满足时，SET发送带有位置估计的SUPL REPORT。这些SUPL REPORT 之间的间隔至少为60秒 (由最小间隔事件确定) 用例3：在其中一些序列之后，当外部事件的条件满足时，SET发送带有位置估计的SUPL REPORT。这些SUPL REPORT 之间的间隔至少为60秒。 用例4：在其中一些序列之后，当离开事件的条件满足时，SET发送带有位置估计的SUPL REPORT。在其中一些序列之后，当离开事件的条件不满足时，SET不做响应。 11. 在步骤4后大约240秒， (由停止时间确定)： SET发送带有下述信息的SUPL END (当停止时间到时后)： 状态码设置为sessionStopped 注意，这一步可能在一个SUPL POS会话中发生，在这种情况下，SUPL POS会话将被废弃。 测试2: 基于终端的A-GPS: 12. 重复步骤1-4，但是步骤2要设置 定位方法设置为基于终端的A-GPS 13. 在下述部分测试的任意时间，当SET需要做位置估计时，如果SET请求辅助数据，那么 SET以 SUPL POS INIT响应 发生一个SUPL POS会话来传送辅助数据和成功完成的信息 发送不带任何参数的 SUPL REPORT 注意：SET可能会释放该点的安全连接 14. 在步骤4 至少30秒后(从开始时间算起) ： 用例1: 当进入事件条件尚未满足时，SET不会立即响应。但是注意，SET最终会按照步骤15的描述进行响应. 用例2: 当内部事件的条件满足时，SET发送带有估计位置的SUPL REPORT 用例3：当外部事件的条件满足时，SET发送带有估计位置的SUPL REPORT 用例4：当离开事件条件尚未满足时，SET不会立即响应。但是注意，SET最终会按照步骤15的描述进行响应。 15. 直到步骤16前： 用例1: 当进入事件条件满足时，SET在一个时间点上发送带有估计位置的SUPL REPORT 用例2: 在前一个SUPL REPORT至少60秒之后， (由最小间隔事件确定)，当内部事件的条件满足时，SET发送带有估计位置的SUPL REPORT 用例3：: 在前一个SUPL REPORT至少60秒之后，(由最小间隔事件确定) ，当外部事件的条件满足时，SET发送带有估计位置的SUPL REPORT 用例4：当离开事件条件满足时，SET在一个时间点上发送带有估计位置的SUPL REPORT 16. 在步骤4后大约240秒， (由停止时间确定)： SET发送带有下述信息的SUPL END (当停止时间到时后)： 状态码设置为sessionStopped 注意，这一步可能在一个SUPL POS会话中发生，在这种情况下，SUPL POS会话将被废弃。 |
| 通过标准 | 测试1和2 1. 在步骤3: Reporting Capability 中的具体参数值与已知的终端所支持的上报能力一致。 测试1: 2. 在步骤5，SET以 SUPL POS INIT响应并且应发送一次SUPL POS Session并成功完成 3. 在步骤8： 用例1： SET不响应 用例2：SET在步骤4之后至少30秒后发送带有位置估计的SUPL REPORT； 用例3：SET在步骤4之后至少30秒后发送带有位置估计的SUPL REPORT； 用例4：SET不响应 4. 在步骤5，SET应重复以SUPL POS INIT响应并且应发送一次SUPL POS Session并成功完成 5. 在步骤10： 用例1：在其中一个序列之后，SET应发送带有位置估计的SUPL REPORT，位置估计应在目标区域之内。SET不会响应这些序列中的其它序列。 用例2：在其中一些序列之后，SET应发送带有位置估计的SUPL REPORT，位置估计应在目标区域之内。这些SUPL REPORT发送间隔应至少为60秒。 用例3：在其中一些序列之后，SET应发送带有位置估计的SUPL REPORT，位置估计应在目标区域之内。这些SUPL REPORT发送间隔应至少为60秒。 用例4：在其中一个序列之后，SET应发送带有位置估计的SUPL REPORT，位置估计应在目标区域之外。SET不会响应这些序列中的其它序列。 5a. 在步骤11，SET应发送带有下述信息的SUPL END： 状态码设置为sessionStopped 测试2: 6. 在步骤14： 用例1：SET不响应 用例2：SET在步骤4之后至少30秒后发送带有位置估计的SUPL REPORT； 用例3：SET在步骤4之后至少30秒后发送带有位置估计的SUPL REPORT； 用例4：SET不响应 7. 在步骤15： 用例1：SET只在一个时间点上发送带有估计位置的SUPL REPORT并且该位置估计在目标区域之内 用例2：在前一个SUPL REPORT至少60秒之后， SET发送带有估计位置的SUPL REPORT 用例3：在前一个SUPL REPORT至少60秒之后， SET发送带有估计位置的SUPL REPORT 用例4：SET只在一个时间点上发送带有估计位置的SUPL REPORT并且该位置估计在目标区域之外 8. 在步骤16，SET发送带有下述信息的SUPL END： 状态码设置为sessionStopped |

触发业务：其他场景

      - SUPL-2.0-con-061 -网络取消触发定位请求

| 测试项Id | SUPL-2.0-con-061 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试项描述 | 验证终端正确处理网络取消触发定位请求的情况。 |
| 参考规范 | ULP TS 5.1.17, 8, 9, 10 |
| 参考SCR | ULP-MES-C-011-O |
| 工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试码 | - |
| 预置条件 | 适用范围： ics_NetworkInitiated AND (ics_periodic_Network_initiated OR ics_periodic_SET_initiated OR ics_event_Network_initiated OR ics_event_SET_initiated) |
| 测试过程 | 用例1. 1. 开始一个网络触发的周期触发定位会话；如果终端不支持周期定位会话也可以开始一个网络触发的区域事件触发定位会话；如果网络发起的周期性和事件触发定位都不支持，可以开始一个终端发起的周期触发定位，如果不支持SI 周期性触发定位，发起SI区域时间触发定位。 方案1：（终端不释放安全IP连接） 2. 触发发生后如果安全IP连接没有被终端释放，立即发送一个不带参数的SUPL TRIGGERED STOP消息。 3. 终端发送SUPL END 4. 触发定位会话结束，终端释放安全IP连接。 方案2：（终端释放安全IP连接） 如果在步骤2中，终端释放安全IP连接，引起SUPL TRIGGERED STOP不能发送到终端，则选择方案2a或者2b。 方案 2a: (根据ixit_session_info_query，终端不支持Session-Info Query) 5. 如果根据ixit_session_info_query，终端不支持Session-Info Query，则不响应终端的任何消息。触发位置会话将最终在终端终止。此时，无法完成本项测试，测试终止于消息"SUPL-2.0-con-061 is not applicable as the SET releases the secure IP connection after a triggered session and does not support the Session Info Query procedure"。 方案 2b: (根据ixit_session_info_query，终端支持Session-Info Query) 5a. 发送 SUPL INIT： Positioning Method设置为 Session-Info Query 5b. 终端发送SUPL REPORT. 5c. 发送无参数的 SUPL TRIGGERED STOP 5d. 终端发送SUPL END，响应 SUPL TRIGGERED STOP ，触发位置会话终止。 5e. 发送SUPL END终止 Session-Info Query会话 5f. 终端释放安全IP连接 注意：如果应用了方案2b，则没有必要再测试用例2,。 用例2: （测试系统释放安全IP连接，并且需Session Info Query session） 如果根据ixit_session_info_query ，终端不支持Session-Info Query，则不需要测试用例2，测试完用例1该项测试完成。 6.开始一个网络触发的周期触发定位会话；如果终端不支持周期定位会话也可以开始一个网络触发的区域事件触发定位会话；如果以上两者都不支持，可以开始一个终端发起的周期触发定位或者区域事件触发定位。 7. 等到第一个触发发生且安全IP连接已经释放： 8. 发送SUPL INIT： Positioning Method 设置为 Session-Info Query 9. 终端发送SUPL REPORT 10. 发送无参数的SUPL TRIGGERED STOP 11. 终端发送SUPL END 12. 触发定位会话结束且终端释放安全IP连接。 |
| 通过标准 | 1. 第3 步（如果适用），第5d 步（如果适用）和第11步（如果适用），终端应该回复SUPL END 2. 第4步（如果适用），第5f步（如果适用）和第12步（如果适用）终端应该释放安全IP连接。 3. 在第5b步（如果适用）和第9步（如果适用），终端释放SUPL REPORT。 注意：如果使用了方案2a，则不需要完整测试本测试例，该测试例终止于消息"SUPL-2.0-con-061 is not applicable as the SET releases the secure IP connection after a triggered session and does not support the Session Info Query procedure" |

定时器超时

      - SUPL-2.0-con-070 -UT2超时

| 测试项Id | SUPL-2.0-con-070 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试项描述 | 验证终端正确处理定时器UT2。 |
| 参考规范 | OMA-ETS-SUPL-V2_0_2-20140109-C.PDF |
| 参考SCR | ULP-PRO-C-007-O |
| 工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试码 | - |
| 预置条件 | 适用范围: 测试1: ics_AGPSSETassisted_Network_initiated 或者 ics_AGPSSETbased_Network_initiated且非ics_SUPL_POS_in_SUPL_POS_INIT (任何需要SUPL POS会话的定位方法) 测试2: (ics_AGPSSETassisted_Network_initiated 或者 ics_AGPSSETbased_Network_initiated且 (ics_periodic_Network_initiated 或 ics_event_Network_initiated) 且非 ics_SUPL_POS_in_SUPL_POS_INIT 测试4: ics_periodic_Network_initiated 或者 ics_event_Network_initiated ixit: ixit_timer_UT2 |
| 测试过程 | 测试1: SUPL POS session (Immediate session) 测试2: SUPL POS session (Triggered session) 测试3: No SUPL POS session (Immediate session) 测试4: No SUPL POS session (Triggered session) 测试1: SUPL POS session (Immediate session) 1. 开始一个网络触发定位会话 2. 在SUPL INIT 设置： 终端支持的任何一种需要SUPL POS会话的定位方法。 3. 终端发送SUPL POS INIT 4. 网络不响应 5. 等待定时器UT2超时后终端发送SUPL END消息： Status Code不发送或设置为：unspecified, systemFailure 或posMethodFailure 6. 定位会话结束且终端释放安全IP连接。 测试2: SUPL POS session (Triggered session) 注意：本测试适用于终端支持任何一种需要SUPL POS会话的且支持触发服务的定位方式。本测试针对四种可能的方案：周期触发，区域事件触发会话，及SET Assisted或者SET base定位模式。只需这四种方案中的一种需要测试，依ics而定（也可能根据用户的选择而定）。 方案1：周期触发，SET Assisted模式 适用范围： (ics_AGPSSETassisted_Network_initiated) 且 ics_periodic_Network_initiated 7a. 开始一个周期触发定位会话 8a. 在SUPL INIT设置： 终端支持的任何一种需要SUPL POS会话的SET Assisted定位方法。 在SUPL TRIGGERED RESPONSE设置： 终端支持的任何一种需要SUPL POS会话的SET Assisted定位方法。 不设置报告模式 9a. 当第一次周期触发（或事件到达）发生时，终端发送SUPL POS INIT 10a. 网络不响应 11a. (等待定时器UT2过期后（取决于ixit_timer_UT2）终端会放弃SUPL POS会话。) 注意：此时终端可能释放安全IP连接。 12a. 当第2次触发发生时，终端发送SUPL POS INIT 13a. SUPL POS会话发生 14a. 发送SUPL REPORT 15a.触发定位会话允许继续运行或发送SUPL TRIGGERED STOP终止会话。 方案2：周期触发，SET based模式 适用范围： (ics_AGPSSETbased_Network_initiated) 且ics_periodic_Network_initiated 7b. 消除被测终端上存储的定位信息 8b. 开始一个周期触发定位会话 9b. 在SUPL INIT设置： 终端支持的任何一种需要SUPL POS会话的SET Based定位方法。 在SUPL TRIGGERED RESPONSE设置： 终端支持的任何一种需要SUPL POS会话的SET Based定位方法。 不设置报告模式 10b. 当第一次周期触发（或事件到达）发生时，终端发送SUPL POS INIT请求辅助信息 11b. 网络不响应 12b. (等待定时器UT2过期后（取决于ixit_timer_UT2）终端会放弃SUPL POS会话。) 注意：此时终端可能释放安全IP连接 13b. 在某个时间点，终端发送SUPL POS INIT请求辅助信息,或直接跳到16b(采用其他定位技术) 14b. 发送SUPL POS消息只传递辅助信息 15b. 发送没有参数的SUPL REPORT 注意：此时终端可能释放安全IP连接 16b. 在某个时间点，发送SUPL REPORT包含第一次定位结果 17b. 触发定位会话允许继续运行或发送SUPL TRIGGERED STOP终止会话。 方案3：位置触发，SET Assisted模式 适用范围： (ics_AGPSSETassisted_Network_initiated ) 且ics_event_Network_initiated 7c. 开始一个位置触发定位会话, 使用Geographic Target Area或区域ID。 8c. 在SUPL INIT设置： 终端支持的任何一种需要SUPL POS会话的SET Assisted定位方法。 在SUPL TRIGGERED RESPONSE设置： 终端支持的任何一种需要SUPL POS会话的SET Assisted定位方法。 9c. 当第一次周期触发（或事件到达）发生时，终端发送SUPL POS INIT 10c. 网络不响应 11c. (等待定时器UT2过期后（取决于ixit_timer_UT2）终端会放弃SUPL POS会话。) 注意：此时终端可能释放安全IP连接。 12c. 在某个时间点，终端发送SUPL POS INIT 13c. SUPL POS会话发生 14c. 发送SUPL REPORT包含正确计算的定位信息 注意：对这次定位没有精度要求，定位信息可以采用GPS “Tokyo 2012” 场景的经纬度, 也就是 北纬 35.74428度, 东经 139.680176度。 15c. 触发定位会话允许继续运行或发送SUPL TRIGGERED STOP终止会话。 方案4：位置触发，SET based模式 适用范围： (ics_AGPSSETbased_Network_initiated) 且ics_event_Network_initiated 7d.消除被测终端上存储的定位信息 8d. 网络发起一个位置触发定位会话, 使用Geographic Target Area或区域ID。 9d. 在SUPL INIT设置： 终端支持的任何一种需要SUPL POS会话的SET Based定位方法。 在SUPL TRIGGERED RESPONSE设置： 终端支持的任何一种需要SUPL POS会话的SET Based定位方法。 10d. 在某个时间点，终端发送SUPL POS INIT请求辅助信息 11d. 网络不响应 12d. (等待定时器UT2过期后（取决于ixit_timer_UT2）终端会放弃SUPL POS会话。) 注意：此时终端可能释放安全IP连接。 13d. 在某个时间点，终端发送第二条SUPL POS INIT请求辅助信息,或直接跳到16b(采用其他定位技术) 14d. 网络发送SUPL POS消息只传递辅助信息 15d. 发送没有参数的SUPL REPORT 16d. 在某个时间点，发送SUPL REPORT包含第一次定位结果 17d. 触发定位会话允许继续运行或发送SUPL TRIGGERED STOP终止会话。 测试3: No SUPL POS session (Immediate session) 16. 开始网络触发定位会话。 17. 在SUPL INIT设置： Positioning Method 设置为Enhanced Cell/sector 18. 终端发送SUPL POS INIT 19. 网络不响应 20. 等待定时器UT2超时(取决于on ixit_timer_UT2) 终端发送SUPL END ： 不发送Status Code或设置为 ： unspecified, systemFailure或posMethodFailure. 21. 定位会话结束且终端释放安全IP连接。 测试4: No SUPL POS session (Triggered session) 注意：本测试适用于终端支持任何一种需要SUPL POS会话的且支持触发服务的定位方式。本测试针对两种可能的方案：周期触发，区域事件触发会话。只需这两种方案中的一种需要测试，依ics而定（也可能根据用户的选择而定）。 方案1：周期触发 适用范围： ics_periodic_Network_initiated 22a.开始一个网络触发周期定位会话。 23a. 在SUPL INIT 设置： Positioning Method 设置为Enhanced Cell/sector 在SUPL TRIGGERED RESPONSE 设置： Positioning Method设置为Enhanced Cell/sector 不设置报告模式 24a. 当第一次周期触发时间（或事件发生）发生，终端发送SUPL POS INIT 25a. 网络不响应。 26a. (等待定时器UT2过期后（取决于ixit_timer_UT2）终端会放弃SUPL POS会话。) 注意：此时终端可能释放安全IP连接。 27a. 当第2此周期触发发生，终端发送SUPL POS INIT 28a. 发送没有参数的SUPL REPORT 29a. 触发定位会话允许继续运行或发送SUPL TRIGGERED STOP终止会话。 方案2：位置触发 适用范围： ics_event_Network_initiated 22b. 网络发起一个位置触发定位会话, 使用Geographic Target Area或区域ID。 23b. 在SUPL INIT 设置： Positioning Method 设置为Enhanced Cell/sector 在SUPL TRIGGERED RESPONSE 设置： Positioning Method设置为Enhanced Cell/sector 24b. 在某个时间点，终端发送SUPL POS INIT 25b. 网络不响应。 26b. (等待定时器UT2过期后（取决于ixit_timer_UT2）终端会放弃SUPL POS会话。) 注意：此时终端可能释放安全IP连接。 27b. 在某个时间点，终端发送SUPL POS INIT 28b. 发送SUPL REPORT包含第一次定位结果 29b. 触发定位会话允许继续运行或发送SUPL TRIGGERED STOP终止会话。 |
| 通过标准 | 测试1 和 测试3: 1. 在第5步和第20步终端回复 SUPL END： 不发送Status Code 或设置为：unspecified, systemFailure或posMethodFailure. 2. 在第6步和第21步，终端释放安全IP连接 测试2: 在第12步a或12步c, 终端应该发送SUPL POS INIT 在第13步b或13步d, 终端或发送SUPL POS INIT或直接执行在第16步b或16步d且发SUPL REPORT 测试4： 在第27步a或27步b，终端应该发送SUPL POS INIT |

      - SUPL-2.0-con-071 -UT3超时

| 测试项Id | SUPL-2.0-con-071 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试项描述 | 验证终端正确处理定时器UT3。 |
| 参考规范 | ULP TS Appendix D |
| 参考SCR | ULP-PRO-C-007-O |
| 工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试码 | - |
| 预置条件 | 适用范围: 测试1: ics_AGPSSETassisted_Network_initiated 或 ics_AGPSSETbased_Network_initiated ] (任何一种需要SUPL POS会话的定位方式) 测试2: ics_AGPSSETassisted_Network_initiated 和 ics_periodic_Network_initiated ixit: ixit_timer_UT3 |
| 测试过程 | 测试1: Immediate session 测试2: Triggered session) 测试1: Immediate session 1.开始一个网络触发定位会话。 2. 在SUPL INIT 设置： 终端支持的任何需要SUPL POS会话的定位方法。 3. 终端发送SUPL POS INIT 4. SUPL POS 会话发生 5. 终端发送最后的SUPL POS 后不要响应 6. 定时器UT3超时后(取决于ixit_timer_UT3) 终端发送SUPL END： 不发送Status Code或设置为：unspecified, systemFailure 或 posMethodFailure. 7. 定位会话结束且终端释放安全IP连接。 测试2: Triggered session 注意：本测试适用于终端支持任何一种需要SUPL POS会话的且支持触发服务的定位方式。本测试针对周期触发，SET Assisted定位模式。 8. 开始一个网络触发的周期触发定位会话 9. 在SUPL INIT设置： 终端支持的任何一种需要SUPL POS会话的SET Assisted定位方法。 在SUPL TRIGGERED RESPONSE设置： 终端支持的任何一种需要SUPL POS会话的SET Assisted定位方法。 不要设置Reporting Mode (相当于Real Time Reporting) 10. 第一次触发发生时 终端发送SUPL POS INIT 11. SUPL POS 会话发生 12. 终端发送最后 SUPL POS 后不要响应 13. (定时器 UT3超时后 (取决于ixit_timer_UT3) 终端继续下一次触发) 注意：此时终端可能释放安全连接 14. 当第2此触发发生时终端发送SUPL POS INIT 15. SUPL POS 会话发生 16. 发送 SUPL REPORT 17. 触发定位会话可以继续，或发送SUPL TRIGGERED STOP来停止会话 |
| 通过标准 | 测试1: 1. 在第6步终端应回复SUPL END： 不发送Status Code或者设置为：unspecified, systemFailure or posMethodFailure. 在第7步终端应该释放安全IP连接。 测试2: 在14步终端应该发送 SUPL POS INIT |

      - SUPL-2.0-con-073 - UT7超时

| 测试项Id | SUPL-2.0-con-073 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试项描述 | 验证终端正确处理定时器 UT7 |
| 参考规范 | ULP TS Appendix D |
| 参考SCR | ULP-PRO-C-007-O |
| 工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试码 | - |
| 预置条件 | 适用范围: (ics_periodic_Network_initiated或ics_event_Network_initiated) 和ics_stop_triggered_session ixit: ixit_timer_UT7 |
| 测试过程 | 1. 开始一个网络触发周期触发定位会话，如果终端不支持则开始网络触发区域事件触发会话。 2. 允许第一次触发发生，然后第一次定位会话完成。 3. 终端停止触发定位会话 4. 终端发送SUPL TRIGGERED STOP 5 不要响应 6. 等待UT7超时后(取决于 ixit_timer_UT7) 终端发送SUPL END： 不发送Status Code或者设置为：unspecified, systemFailure 或 posMethodFailure. 7. 触发定位会话结束，终端释放安全IP连接。 |
| 通过标准 | 1. 在第6步 终端应该respond with SUPL END with: 不发送Status Code或者 设置为 ： unspecified, systemFailure or posMethodFailure. 2. 在第7步终端应该释放安全IP连接 |

终端发起

ULP消息通用部分，基本功能和跨版本兼容性

      - SUPL-2.0-con-100 -正确的会话ID

| 测试项Id | SUPL-2.0-con-100 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试项描述 | 验证终端正确处理Session ID |
| 参考规范 | ULP TS 9, 10 |
| 参考SCR |  |
| 工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试码 | - |
| 预置条件 |  |
| 测试过程 | 1. 用例1, 用例2 和用例3 : 开始一个终端发起定位会话 2. 终端发送SUPL START 3. 发送SUPL RESPONSE： SLP Session ID 设置为合法值： SLP ID使用参数类型 用例1: IPAddress, IPv4 用例2: IPAddress, IPv6 用例3: FQDN 4. 终端发送SUPL POS INIT： 正确的完全 Session ID 5. 定位会话成功完成 |
| 通过标准 | 1. 在第4步 终端应该回复SUPL POS INIT： 正确的完全 Session ID |

      - SUPL-2.0-con-101 -无效的终端会话ID

| 测试项Id | SUPL-2.0-con-101 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试项描述 | 验证终端拒绝非法SET Session ID |
| 参考规范 | ULP TS 9, 10 |
| 参考SCR |  |
| 工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试码 | - |
| 预置条件 | - |
| 测试过程 | 1. 用例1 和用例2: 开始一个终端发起定位会话 2. 终端发送SUPL START 3. 发送 SUPL RESPONSE： 用例1: 在SET Session ID中设置： Session ID 设置为非法值 (Session ID设置为和从终端接收到的不同值) 用例2: 在SET Session ID中设置： SET ID 为非法值 (设置SET ID为一个和从终端接收到的不通类型或不同值) 4. 终端回复 SUPL END： 非法Session ID 在 SUPL END 公共部分 Status Code 设置为 invalidSessionID. 在测试例之间为了在下一个测试例返回一个“已知状态”，一致性测试工具中断定位会话并释放安全网络连接。 |
| 通过标准 | 1. 在第4步 终端应该回复 SUPL END ： 非法Session ID 在SUPL END 公共部分 Status Code 设置为 invalidSessionID. |

      - SUPL-2.0-con-102 -无效的SLP会话ID

| 测试项Id | SUPL-2.0-con-102 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试项描述 | 验证终端正确拒绝非法 SLP Session ID |
| 参考规范 | OMA-ETS-SUPL-V2_0_2-20140109-C.PDF test spec: ULP TS 9, 10 |
| 参考SCR |  |
| 工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试码 | - |
| 预置条件 |  |
| 测试过程 | 1. 用例1和用例2: 开始一个终端发起定位会话 2. 终端发送SUPL START 3. 发送 SUPL RESPONSE ： Positioning Method 设置为： 终端支持的任何需要SUPL POS会话的定位方法 (e.g. A-GPS SET Assisted) 4. 终端发送SUPL POS INIT 5. 发送 SUPL POS： 用例1: 在SLP Session ID设置： Session ID 设置为非法值 (i.e.设置Session ID和 SUPL RESPONSE消息中不同的值) 用例2: In SLP Session ID 设置: SLP ID 设置为非法值 (i.e. 设置终端ID为一个与SUPL RESPONSE消息中不同的值，或者一个不同的参数类型) 6. 终端发送SUPL END消息，其中: 在SUPL END消息的公共部分非法的Session ID Status Code 设置为 invalidSessionID. 在测试例之间为了在下一个测试例返回一个“已知状态”，一致性测试工具中断定位会话并释放安全网络连接。 |
| 通过标准 | 1. 在第6步, 终端应该发送SUPL END其中: 在SUPL END 公共部分非法Session ID Status Code 设置为 invalidSessionID |

      - SUPL-2.0-con-103 -版本兼容性

| 测试项Id | SUPL-2.0-con-103 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试项描述 | 验证被测终端在SUPL消息正确接受兼容版本 |
| 参考规范 | ULP TS 7, 9, 10 |
| 参考SCR | ULP-PRO-C-009-O |
| 工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试码 | - |
| 预置条件 | 适用范围： 用例 2: ics_SETInitiated AND ixit_SUPLV2.X > 0 |
| 测试过程 | 测试1: 支持更高版本的SUPL 2.X.X 测试2: 支持更低版本的SUPL 2.X.X 测试1: 支持更高版本的SUPL 2.X.X 1. 开始一个终端发起定位会话 2. 在所有消息公共部分设置： 版本： Maj 设置为 2 Min 设置为高于终端支持的最高版本 Serv ind 设置为 高于终端支持的最高版本 3. 终端发送SUPL START 4. 发送 SUPL RESPONSE with Version set as in step 2 5. 终端发送SUPL POS INIT with: 在公共部分, Version 设置为: Maj 设置为 2 Min 设置为 0 或终端支持的版本 Serv ind 设置为 2 或终端支持的版本 6. 定位会话成功完成. 测试2: 支持更低版本的SUPL 2.X.X. 只适用于存在SUPLV2.X时，且X>0 7. 重复执行用例1，在第2步做如下修改： 在所有消息公共部分： 版本设置： Maj 设置为 2 Min 设置为比终端支持的最高版本低 Serv ind 设置为比终端支持的最高版本低 |
| 通过标准 | 测试1 and 2: 第5步 终端应该发送SUPL POS INIT，其中: 在公共部分, Version 设置为: Maj 设置为 2 Min 设置为 0 或终端支持的版本 Serv ind 设置为 2 或终端支持的版本 |

单次会话

      - SUPL-2.0-con-110 –定位方法

| 测试项Id | SUPL-2.0-con-110 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试项描述 | 验证终端正确处理单会话 Positioning method |
| 参考规范 | OMA-ETS-SUPL-V2_0_2-20140109-C.PDF test spec: ULP TS 5.2.1, 8, 9 |
| 参考SCR | ULP-PRO-C-009-O, ULP-PRO-C-011-M, ULP-PRO-C-012-O, ULP-PRO- C-013-O, ULP-PRO-C-014-O, ULP-PRO-C-015-O, ULP-PRO-C-016-O, ULP-PRO-C-018-O, ULP-PRO-C-020 |
| 工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试码 | - |
| 预置条件 | 适用范围: 测试 1: ics_AGPSSETassisted_SET_initiated 测试 2: ics_AGPSSETbased_SET_initiated 测试 3: ics_autonomousGPS_SET_initiated 测试 6: ics_AGANSSSETassisted_Galileo_SET_initiated 测试 7: ics_AGANSSSETassisted_GLONASS_SET_initiated 测试 8: ics_AGANSSSETbased_Galileo_SET_initiated 测试 9: ics_AGANSSSETbased_GLONASS_SET_initiated 测试 10: ics_autonomousGANSS_SET_initiated 测试 11: ics_AGNSSSETassisted_preferred 测试 12: ics_AGNSSSETbased_preferred 测试 13: ics_OTDOA_SET_initiated 测试 14: ics_ecidlpp_SET_initiated 测试 15: ics_AGANSSSETassisted_GLONASS_SET_initiated AND ics_AGPSSETassisted_SET_initiated 测试 16: ics_AGPSSETbased_SET_initiated AND ics_AGANSSSETbased_GLONASS_SET_initiated 测试 17: ics_AGANSSSETassisted_BDS_SET_initiated 测试 18: ics_AGANSSSETbased_BDS_SET_initiated 测试 19: ics_AGANSSSETassisted_BDS_SET_initiated AND ics_AGPSSETassisted_SET_initiated 测试 20: ics_AGPSSETbased_SET_initiated AND ics_AGANSSSETbased_BDS_SET_initiated ixit: 测试10, 测试11,测试12: ixit_gANSS |
| 测试过程 | 用例 1: A-GPS SET assisted 测试 2: A-GPS SET based 测试 3: Autonomous GPS 测试 4: Void 测试 5: Cell ID - Cellular 测试 6: A-GANSS SET assisted –Galileo 测试 7: A-GANSS SET assisted –GLONASS 测试 8: A-GANSS SET based –Galileo 测试 9: A-GANSS SET based –GLONASS 测试 10: Autonomous GANSS 测试 11: A-GPS Preferred methods 测试 12: A-GANSS Preferred methods 测试 13: OTDOA 测试 14: Enhanced Cell ID using LPP 测试 15: A-GANSS SET assisted –GPS and GLONASS 测试 16: A-GANSS SET based –GPS and GLONASS 测试 17: A-GANSS SET assisted –Beidou 测试 18: A-GANSS SET based – Beidou 测试 19: A-GANSS SET assisted –GPS and Beidou 测试 20: A-GANSS SET based –GPS and Beidou 1. 所有测试： 开始一个终端发起定位会话 2. 终端发送SUPL START： 终端能力参数和终端在ics中声明支持的一致 3. 发送 SUPL RESPONSE with: Positioning Method 设置为下表指定值 GNSS Positioning Technology 设置为下表指定值。 4. 终端发送SUPL POS INIT： 终端能力参数和终端在ics中声明支持的一致 5. 测试5: 发送 SUPL END: Position 设置为终端实际位置： 6. 除测试5以外所有测试： SUPL POS 会话使用指定的定位方式发生且成功完成。对于测试2、8、9、11，SUPL POS会话发生只是发送辅助数据 测试3、10、14: 无辅助数据下发。 测试10: 根据终端在ixit_gANSS中声明支持的技术，使用Galileo、GLONASS或北斗定位中的一种。 测试11: 如果终端支持A-GPS则使用 A-GPS SET based模式，否则使用 A-GANSS SET based 模式。GANSS可以是Galileo 或者GLONASS 取决于终端在 ixit_gANSS宣称支持的情况。 测试12: 如果终端支持A-GPS则使用A-GPS SET Assisted模式，否则使用 A-GANSS SET Assisted模式。 GANSS可以是Galileo 或者 GLONASS ，取决于 终端在ixit_gANSS. 测试14: SUPL POS会话使用 LPP 7. 测试 2, 测试 3, 测试 8, 测试 9, 测试 10 and 测试 11: 发送 SUPL END 8. 测试 1, 测试 6, 测试 7, 测试 12,测试 13 and 测试 14 : 发送 SUPL END，其中： Position设置为终端为一个真实的位置 9. 所有测试： 终端释放secure IP连接。 注意：重复执行使用终端在ics中宣称支持的所有技术。 |
| 通过标准 | 所有测试： 1. 在第2步终端应该发送 SUPL START： 终端能力参数和终端在ics中声明支持的一致 2. 在第4步终端应该发送 SUPL POS INIT ： 终端能力参数和终端在ics中声明支持的一致 除测试4、5以外所有测试： 3. 在第6步SUPL POS会话发生并成功完成。 测试 10: 使用终端辅助的A-GANSS定位。A-GANSS根据终端的支持情况可以是Galileo、GLONASS、北斗中的一种，用ixit_gANSS标明。 测试11: 如果终端支持A-GPS则使用 A-GPS SET based 模式，否则使用 A-GANSS SET based模式。 GANSS 可以使用Galileo 或者GLONASS，取决于终端在ixit_gANSS中宣称支持的技术。 测试12: 如果终端支持A-GPS则使用 A-GPS SET Assisted 模式。否则使用 A-GANSS SET Assisted模式。GANSS 可以使用Galileo 或者GLONASS，取决于终端在ixit_gANSS中宣称支持的技术。 测试13：使用OTDOA技术。 |

触发业务：位置触发

      - SUPL-2.0-con-130 -区域位置触发

| 测试项Id | SUPL-2.0-con-130 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试项描述 | 验证终端正确使用地理目标区域完成位置事件报告。 |
| 参考规范 | OMA-ETS-SUPL-V2_0_2-20140109-C.PDF test spec ULP TS 5.2.9 |
| 参考SCR | ULP-PRO-C-033-O |
| 工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试码 | - |
| 预置条件 | 适用范围： 测试1: ics_event_SET_initiated AND ics_GeoTargetArea AND ics_AGPSSETassisted_SET_initiated 测试2: ics_event_SET_initiated AND ics_GeoTargetArea AND ics_AGPSSETbased_SET_initiated Ixit: ixit_start_time_SI_areaEvent ixit_stop_time_SI_areaEvent |
| 测试过程 | 测试1：终端辅助定位 测试2：基于终端定位 用例1：Entering Event 用例2：Inside Event 用例3：Outside Event 用例4：Leaving Event 详细GPS场景和测试场景示意图如下： 用例1：Entering Event 仿真移动的GPS场景，起点为：北纬35.744287，东经139.698201终点为：北纬35.744287，东经139.680176。移动速度8米/秒。 图 1: 用例1：终端进入区域 用例2: Inside Event 使用[3GPP TS 37.571-5]中定义的的静态GPS场景，“Tokyo2012” 图 2：终端在区域内部 用例3：Outside Event 使用[3GPP TS 37.571-5]中定义的的静态GPS场景，“Tokyo2012” 图 3: 用例3：终端在区域外部 用例4： 仿真移动的GPS场景，起点为：北纬35.744287，东经139.698201终点为：北纬35.744287，东经139.680176。移动速度8米/秒。 图 4: 用例4：终端离开区域 测试1: A-GPS终端辅助定位： 1. 开始一个SI区域触发会话，参数设置如下： 区域类型： 用例1：Entering Event 用例2： Inside Event 用例3：Outside Event 用例4：Leaving Event 重复报告 最小间隔时间：60秒 最大报告次数：6次 开始时间：30秒，如果支持的话（取决于ixit_start_time_SI_areaEvent） 停止时间：240秒，如果支持的话（取决于ixit_stop_time_SI_areaEvent） 地理目标区域列表： 地理目标区域设置： 圆形: 用例 #1,用例 #2: 坐标: 纬度： 北纬35.744287 经度： 东经139.680176 半径： 1000 米 最小半径和最大半径不设置或设置为1米 注意这是一块中心点在[3GPP TS 37.571-5]中定义的的GPS场景，“Tokyo2012” 用例 #3,用例 #4: 坐标： 纬度： 北纬35.744287 经度： 东经139.698201 半径： 1000米 最小半径和最大半径不设置或设置为1米 注意这是一块中心点距离[3GPP TS 37.571-5]中定义的的GPS场景，“Tokyo2012”2公里的区域 区域ID列表不设置 2. 终端发送SUPL TRIGGERED START消息，参数如下： 触发类型设置为区域触发 如果终端在SET Capabilities发送Service Capabilities参数，则Services Supported 和 Event Trigger Capabilities参数与终端实际能力一致。 3. 发送SUPL TRIGGERED RESPONSE参数如下： 定位方法设置为A-GPS SET Assisted 触发参数不设置 注意终端此时可能释放安全连接。 4. 发生下列情况时，终端可能释放安全连接。这些情况可能多次发生。 终端回复SUPL POS INIT并且发生SUPL POS会话 SUPL POS会话完成 发送带有正确计算位置的SUPL REPORT 5. 步骤2至少30秒后，或如果不支持Start Time则步骤4后立即： 用例1：当进入事件没有发生时终端没有立即显示位置估计。注意终端仍将持续按照步骤7描述回复。 用例2：在步骤4内部事件发生后，终端显示SUPL REPORT中发送的位置估计。 用例3：在步骤4外部事件发生后，终端显示SUPL REPORT中发送的位置估计。 用例4: 当离开事件没有发生时终端没有立即显示位置估计。注意终端仍将持续按照步骤7描述回复。 6. 当执行至步骤8时，如下事件重复发生。 终端回复SUPL POS INIT且SUPL POS会话发生。 SUPL POS会话成功完成 发送带有正确计算位置的SUPL REPORT 终端可能释放安全连接。 7. 用例1：任何一个事件发生后，当进入事件发生时终端显示位置估计；当进入事件没有发生时，终端不显示位置估计。 用例2:：在上一个位置显示至少60秒后，当内部事件发生时，终端显示位置估计 用例3：在上一个位置显示至少60秒后，当外部事件发生时，终端显示位置估计 用例4：任何一个事件发生后，当离开事件发生时终端显示位置估计；当离开事件没有发生时，终端不显示位置估计。 8. 如果支持Stop Time，则大约步骤240秒后 状态吗设置为sessionStoped。 注意此此步骤可能发生在一个SUPL POS会话中，如果发生这个SUPL POS会话会被丢弃。 如果不支持Stop Time： 用例1和用例4: 步骤2后240秒发送SUPL TRIGGERED STOP消息 用例2和 用例3: 在上一次位置估计至少60秒后，终端显示剩余位置估计次数（总次数由最大报告次数确定），然后终端发送SUPL END。 测试2：基于终端定位 9. 重复执行步骤1到步骤3，但是在步骤2中设置： 定位方法为基于终端定位 10. 在后续步骤中，如果终端定位估计，如果终端需要辅助数据 终端回复SUPL POS INIT SUPL POS 会话仅仅发送辅助数据并且成功完成。 发送SUPL REPORT，不带任何参数。 注意终端可能端口安全连接。 11.步骤2后至少30后，（由Start Time设置）；或者步骤3后立即如果不支持Start Time（取决于ixit_start_time_SI_areaEvent） 用例1：当进入事件没有发生时终端没有立即显示位置估计。注意终端仍将持续按照步骤12描述回复。 用例2：内部事件发生后，终端显示SUPL REPORT中发送的位置估计。 用例3：外部事件发生后，终端显示SUPL REPORT中发送的位置估计。 用例4：当离开事件没有发生时终端没有立即显示位置估计。注意终端仍将持续按照步骤12描述回复。 12.直到到达步骤13： 用例1：当进入事件发生时终端显示位置估计；当进入事件没有发生时，终端不显示位置估计。 用例2：在上一个位置显示至少60秒后，当内部事件发生时，终端显示位置估计 用例3：在上一个位置显示至少60秒后，当外部事件发生时，终端显示位置估计 用例4：当离开事件发生时终端显示位置估计；当离开事件没有发生时，终端不显示位置估计。 13.如果支持Stop Time（由ixit_stop_time_SI_areaEvent确定），则大约步骤240秒后（由Stop Time确定） 终端发送SUPL END： 状态码设置为sessionStoped 注意此此步骤可能发生在一个SUPL POS会话中，如果发生这个SUPL POS会话会被丢弃 如果不支持Stop Time： 用例1和用例4：步骤2后240秒发送SUPL TRIGGERED STOP消息 用例2和 用例3：在上一次位置估计至少60秒后，终端显示剩余位置估计次数（总次数由最大报告次数确定），然后终端发送SUPL END。 |
| 通过标准 | 1. 在步骤2： 触发方式设置为区域事件 .如果终端在SET Capabilities发送 Service Capabilities，则消息中声明支持的事件触发能力参数需要和终端实际能力一致。 测试1: 2.步骤4和步骤6 SUPL POS会话成功完成。 3.步骤5 用例1 和 用例4：终端不显示位置估计。 用例2 and 用例3：在步骤2至少30秒终端显示位置估计，如果不支持Start Time则在步骤3后立即显示。 4:在步骤7：用例1 和 用例4：如果一个事件发生则终端显示位置估计。如果其他事件发生则终端不显示位置估计。 用例2 和用例3：某些事件发生后，在上次显示位置估计至少60秒后显示位置估计 5. 在步骤8： 如果支持Stop Time则终端发送SUPL END，参数如下： 状态吗为sessionStopped 如果不支持Stop Time： 用例1 和用例4: 无要求 用例2 和用例在上次位置估计后至少60秒后，终端显示剩余位置估计数量，然后发送SUPL END。 测试2: 6. 在步骤11： 用例1 和 用例4：终端不显示位置估计 用例2和用例3：终端在步骤2至少30秒后显示位置估计或如果不支持Start Time则立即显示。 7: 步骤12:终端显示一次位置估计，其他时间不显示位置估计。 用例2 和用例3：上次位置显示至少60秒后终端显示位置估计。 8. 在步骤13: 如果支持Stop Time终端发送SUPL END参数如下： 状态码sessionStopped 步骤2后大约240秒： 如果不支持Stop Time： 用例1 和用例4：无要求 用例2和用例3：在上次位置估计后至少60秒后，显示剩余位置估计次数，并且终端发送SUPL END。 |

定时器超时

      - SUPL-2.0-con-140 -UT1计时器超时

| 测试项Id | SUPL-2.0-con-140 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试项描述 | 测试终端能正确响应UT1计时器超时 |
| 参考规范 | ULP TS Appendix D |
| 参考SCR | ULP-PRO-C-009-O |
| 工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试码 | - |
| 预置条件 | 适用范围: 测试 2: ics_periodic_SET_initiated 或ics_event_SET_initiated ixit: ixit_timer_UT1 |
| 测试过程 | 测试1: 实时会话 测试2: 触发的会话 测试1: 实时会话 1. 开始一个终端发起的SI定位会话. 2. 终端发送SUPL START消息 3. 网络不响应网络不响应 4. 在 UT1 计时器超时后 (定义为ixit_timer_UT1参数)，终端发送SUPL END消息，其中Status Code 不设置或者设置为unspecified/systemFailure/posMethodFailure其中之一 5. 定位会话结束，并且终端释放安全的IP链接 测试2: 触发的会话 6. 开始一个终端发起的SI周期触发定位会话(Periodic Triggered Location Session),如果终端不支持周期触发会话，则发起一个SI周期区域事件触发定位会话。 7. 终端发送SUPL TRIGGERED START 消息 8. 网络不响应 9. 在 UT1 计时器超时后 (定义为ixit_timer_UT1参数)，终端发送SUPL END消息，其中Status Code 不设置或者设置为unspecified/systemFailure/posMethodFailure其中之一 10. 定位会话结束，并且终端释放安全的IP链接 |
| 通过标准 | 1. 在第四步和第九步终端应该响应SUPL END消息，其中:  Status Code 不被发送或者设置为unspecified/systemFailure/posMethodFailure其中之一。 2. 在第五步或者第十步终端应该释放安全IP链接。 |

      - SUPL-2.0-con-141 -UT2计时器超时

| 测试项Id | SUPL-2.0-con-141 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试项描述 | 测试终端能正确响应UT2计时器超时 |
| 参考规范 | ULP TS Appendix D |
| 参考SCR | ULP-PRO-C-009-O |
| 工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试码 | - |
| 预置条件 | 适用范围: 测试1: ics_AGPSSETassisted_SET_initiated OR ics_AGPSSETbased_SET_initiated OR [others FFS] AND NOT ics_SUPL_POS_in_SUPL_POS_INIT (任意需要 SUPL POS 会话的定位方法) ixit: ixit_timer_UT2 |
| 测试过程 | 测试 1: SUPL POS 会话(实时会话) 测试 3: 无SUPL POS会话 (实时会话) 测试 1: SUPL POS 会话(实时会话) 开始终端发起的定位会话 终端发送SUPL START消息 发送SUPL RESPONSE消息，其中：  定位方法设置为终端支持的任何需要进行SUPL POS 会话的方法 终端发送SUPL POS INIT消息 网络不响应 在计时器UT2 超时后， (取决于 ixit_timer_UT2 参数设置)， 终端发送SUPL END消息，并且Status Code 不发送或者设置为unspecified/ systemFailure/ posMethodFailure其中一个； 定位会话结束并且终端释放安全IP链接 测试 3: 无SUPL POS会话 (实时会话) 开始一个终端发起的定位会话 终端发送SUPL START消息 发送SUPL RESPONSE，其中  定位方法设置为 增强基站/小区定位方法(eCID) 终端发送SUPL POS INIT消息 网络不响应 在UT2计时器超时后， (取决于ixit_timer_UT2参数)，终端发送 SUPL END消息，其中  Status Code 不被发送或者被设置为unspecified/systemFailure/posMethodFailure之一。 定位会话结束，并且终端释放安全的IP链接 |
| 通过标准 | 测试 1 和测试 3: 1. 在第6步和第13步，终端应该响应SUPL END 消息，其中:  Status Code 不被发送或者设置为unspecified/systemFailure/posMethodFailure之一。 2. 在第7步和第14步，终端会释放安全的IP链接。 |

      - SUPL-2.0-con-142 -UT3计时器超时

| 测试项Id | SUPL-2.0-con-142 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试项描述 | 测试终端能正确响应UT3计时器超时 |
| 参考规范 | ULP TS Appendix D |
| 参考SCR | ULP-PRO-C-009-O |
| 工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试码 | - |
| 预置条件 | 适用范围: 测试 1: ics_AGPSSETassisted_SET_initiated 或者 ics_AGPSSETbased_SET_initiated (任意需要 SUPL POS 会话的定位方法) 测试 2: (ics_AGPSSETassisted_SET_initiated OR [others FFS]) AND ics_periodic_SET_initiated |
| 测试过程 | 测试 1: 实时会话 测试 2: 触发会话 测试 1: 实时会话 开始一个终端侧发起的定位会话 终端发送SUPL START消息 发送SUPL RESPONSE消息，其中:  定位方法设置为终端支持的任意SUPL POS 会话的定位方法 终端发送SUPL POS INIT消息 SUPL POS 会话开始进行 在终端发送最后的 SUPL POS 消息后网络不响应 在 UT3 计时器超时后， (取决于ixit_timer_UT3参数设置) 终端发送SUPL END消息:  Status Code 不被发送或者设置为unspecified/systemFailure/ posMethodFailure其中之一。 定位会话结束，并且终端释放安全IP链接 测试 2: 触发会话 注意：该测试应用于任意终端能进行SUPL POS会话进行定位，并且支持触发服务。该测试被制定成周期触发，并且SET Assisted模式的定位会话。 开始一个终端发起的周期触发定位会话 终端发送SUPL TRIGGERED START消息 发送 SUPL TRIGGERED RESPONSE 消息，其中:  定位方法设置为SET Assisted的SUPL POS定位会话，并且终端支持 当第一次周期触发发生时，终端发送SUPL POS INIT 消息 SUPL POS 会话开始进行 在终端发送最后的 SUPL POS 消息后网络不响应 (在UT3计时器超时后，(取决于ixit_timer_UT3参数)， 终端会继续会话的下一次触发 注意：终端此时会释放安全链接 当第二次周期触发发生时，终端发送SUPL POS INIT 消息 SUPL POS会话开始进行 18. 发送 SUPL REPORT 消息 19. 触发定位会话被允许继续或者发送 SUPL TRIGGERED STOP 消息结束会话 |
| 通过标准 | 测试 1: 1. 在第7步，终端响应 SUPL END 消息，其中:  Status Code 不被发送或者设置为unspecified/systemFailure/posMethodFailure其中之一。 2. 在第8步终端释放安全IP链接。 测试 2: 1. 在第16步，终端应当发送SUPL POS INIT消息 |

      - SUPL-2.0-con-143 -UT7计时器超时

| 测试项Id | SUPL-2.0-con-143 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试项描述 | 测试终端能正确响应UT7计时器超时 |
| 参考规范 | ULP TS Appendix D |
| 参考SCR | ULP-PRO-C-009-O |
| 工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试码 | - |
| 预置条件 | 适用范围: (ics_periodic_SET_initiated OR ics_event_SET_initiated) AND NOT (ics_periodic_Network_initiated OR ics_event_Network_initiated) ixit: ixit_timer_UT7 |
| 测试过程 | 开始一个终端侧发起的周期触发定位会话，或者一个终端侧发起的区域事件触发定位会话（如果终端不支持周期触发定位会话） 允许第一个触发定位发生(不管周期触发或区域触发)并让第一个定位会话结束 在终端侧结束触发定位会话 终端发送SUPL TRIGGERED STOP 消息 网络不响应 在 UT7 计时器超时后( 取决于ixit_timer_UT7参数) ，终端发送 SUPL END 消息，其中:  Status Code不被发送或者被设置为unspecified/systemFailure/posMethodFailure其中之一。 触发位置定位会话结束，并且终端释放安全IP链接。 |
| 通过标准 | 1. 在第6步终端能够响应SUPL END 消息，其中  Status Code不被发送或者被设置为unspecified/systemFailure/posMethodFailure其中之一。 2. 在第7步终端能释放安全IP链接。 |

通用

基本功能测试

      - SUPL-2.0-con-007 -可选的H-SLP 地址

| 测试项Id | SUPL-2.0-con-007 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 终端 |
| 测试项描述 | 测试终端能正确地生成并使用正确的H-SLP地址 |
| 参考规范 | ULP TS 6.2 |
| 参考SCR |  |
| 工具 | SUPL终端一致性测试工具 |
| 测试码 | - |
| 预置条件 | 适用范围： 测试 2: ics_HSLP_stored_in_SET AND ics_PSK_TLS |
| 测试过程 | 测试 1: H-SLP存在UICC卡上： 1.确保H-SLP地址存储在UICC 卡上 测试3: 自动配置H-SLP地址: 3. 确保无H-SLP地址存储在或者UICC卡或者终端上 测试4: 自动配置 H-SLP 地址，并且出现鉴权错误 4. 确保H-SLP地址存储在或者UICC卡上或者终端上 测试5: 清除旧的H-SLP地址，并修改IMSI号 5. 确保无H-SLP地址存储在终端上 测试 1,和 3: 6. 发起一个网络侧发起的 NI 定位会话或者一个终端侧发起的SI 定位会话（如果终端不支持NI定位会话） 7. 终端建立一个安全的IP链接：  测试 1: H-SLP 地址设置在UICC卡上  测试 3: H-SLP 地址从UICC存储的IMSI号中产生 8. 定位会话成功结束。 测试 4: 9. 开始一个网络侧发起的 NI 定位会话或者一个终端侧发起的SI 定位会话（如果终端不支持NI定位会话） 10. 终端尝试建立一个安全的IP链接 11. 发送一个无效的服务器证书给终端，导致一个鉴权失败 12. 终端建立一个安全的IP链接使用：  从UICC卡中的IMSI号产生的H-SLP地址； 13. 定位会话成功完成。 测试 5: 14. 发起一个网络侧发起的NI定位会话或终端侧发起的SI定位会话（如果终端不支持NI定位会话） 15. 终端发起一个安全的IP链接 16. 记录使用的H-SLP地址 17. 定位会话成功结束 18. 关闭终端 19. 插入一张新的UICC卡包含不同的MNC或MCC号，如果H-SLP地址保存在UICC卡上，则新的UICC必须获得一个和刚才不同的新的H-SLP地址。 20. 按第14步开始一个NI定位会话或者SI定位会话。. 21. 终端建立一个安全的IP链接使用:  存储在新的UICC卡上或从新的IMSI号生成并存储在UICC卡上的H-SLP地址。 22. 定位会话成功结束。 |
| 通过标准 | 测试 1,和 3: 1. 在第7步终端会建立一个安全的IP链接  测试 1: H-SLP 地址设置在UICC卡上  测试 3: H-SLP 地址从保存在UICC卡上的IMSI号生成 2. 在第8步，定位会话成功完成 测试4： 3. 在第12步，终端会建立一个安全IP连接：  H-SLP 地址从保存在UICC卡上的IMSI号生成 4. 在第13步，定位会话成功完成 测试5： 5. 在第21步，终端会建立一个安全IP连接：  H-SLP 地址设置在UICC卡上或: H-SLP 地址从保存在UICC卡上的IMSI号生成 6. 在第22步，定位会话成功完成 |

# 附录A
（规范性附录）
标准修订历史

| 修订时间 | 修订后版本号 | 修订内容 |
| --- | --- | --- |

参 考 文 献

电信终端产业协会团体标准

支持北斗的移动通信终端定位技术要求及测试方法

第3部分：用户面协议一致性

T/TAF XXX—XXXX

*

版权所有 侵权必究

电信终端产业协会印发

地址：北京市西城区新街口外大街28号

电话：010-82052809

电子版发行网址：www.taf.org.cn

# Text boxes

“Tokyo 2012” location